## Slide 1
基于MIPS32标准子集的
指令流水CPU实现
清华大学计算机系 贾 开 周昕宇 李铁峥
The Armcpu-devteam Jan. 2 2014
http://git.net9.org/armcpu-devteam/armcpu.git

## Slide 2
”
“
Great works are not performed by
strength but by perseverance.
Nov 11, 2013

## Slide 3
功能概述
实现细节
开发特色
问题总结
1
2
3
4

## Slide 4
功能概述
实现细节
开发特色
问题总结
CPU 核心
50多条常用指令
异常与中断处理
特权级的实现
MMU与TLB
正确的延迟槽与冲突处理
可直接运行gcc -O2编译出的代码

## Slide 5
功能概述
实现细节
开发特色
问题总结
flash
支持外设
ram
串口
VGA
PS/2
键盘
And more…

## Slide 6
功能概述
实现细节
开发特色
问题总结
核心软件
修改decaf编译器
  可编译decaf程序并直接运行
UCORE
DECAF
增加fetchrun系统调用
  可通过串口从PC接收程序并执行
增加软件渲染
  控制台输出到vga buffer

## Slide 7
功能概述
实现细节
开发特色
问题总结
1
2
3
4

## Slide 8
功能概述
实现细节
开发特色
问题总结
按照流水CPU的主体框架自行设计实现
需要注意各种细节
处理器核心
资料:设计手稿照片

## Slide 9
功能概述
实现细节
开发特色
问题总结
基于网上的模块修改，单信号周期内多次采样，115200稳定传输
CPLD仅对TxD、RxD转发，由FPGA进行逻辑处理，避免串口数据占用内存总线
老师提供的uart模块并不稳定
问题
解决方法
串口

## Slide 10
功能概述
实现细节
开发特色
问题总结
自行设计通信协议
PC端实现了python的服务器库，FPGA上硬件实现客户端，并实现了汇编的客户端
实际传输速度
串口数据传输
11kb/s
3byte 起地址
3byte 终地址
数据
8bit 异或校验码

## Slide 11
功能概述
实现细节
开发特色
问题总结
输出参数：
    800x600@72Hz，9bit RGB DAC
vga buffer实际分辨率
    400x300 8bit RGB 硬件实现最近邻上采
    样；为了加速软硬件，vga buffer实际大小为512x300，每行的后112 byte无用
vga buffer由xilinx ipcore的ram实现
操作系统软件渲染
渲染console text到vga buffer，并提供重
绘的系统调用
24bit RGB到8bit RGB的转换
    PC上使用dithering及自创算法实现
VGA

## Slide 12
功能概述
实现细节
开发特色
问题总结
CPLD进行采样、整型、校验等操作，将每组8bit扫描码分两次发送到FPGA
FPGA处理按下、释放事件，将shift状态及按下键的扫描码发送到操作系统
操作系统进行扫描码到ascii的查表
PS/2
处理流程

## Slide 13
功能概述
实现细节
开发特色
问题总结
CPU内置rom存储两个引导程序：
  ELF loader
  串口数据传输客户端
系统引导
通过拨码开关选择从哪个rom启动
操作系统存放于flash内，由elf loader载入

## Slide 14
功能概述
实现细节
开发特色
问题总结
核心软件
修改语句：
将add、sub改为addu、subu
修改入口点名称：
自行汇编实现入口函数
汇编实现系统函数：
Alloc，PrintInt，PrintString
编译与链接过程：
使用ucore提供的linker script，
用binutils的as编译，ld链接
UCORE
DECAF
fix bug:
nop in exception handler
优化:
compiled under -O2
增加系统调用：
fetchrun, redraw_console

## Slide 15
功能概述
实现细节
开发特色
问题总结
用户态程序
幻灯放映
贪吃蛇
为减少TLB lookup，提高效率，简化实现，CPU未进行特权相关异常触发，程序直接访问物理内存地址实现vga buffer操作
幻灯片存放于flash内

## Slide 16
功能概述
实现细节
开发特色
问题总结
1
2
3
4

## Slide 17
功能概述
开发特色
问题总结
实现细节
Verilog
极大减少代码量
部分有冗余处使用python生成verilog代码
语言选择

## Slide 18
功能概述
开发特色
问题总结
实现细节
项目管理：Git
活跃开发日
33/59
文件数
846
代码量
76777
日均提交数
4.9

## Slide 19
功能概述
开发特色
问题总结
实现细节
自动化的仿真过程

## Slide 20
功能概述
实现细节
问题总结
1
2
4
开发特色
3

## Slide 21
50MHz timing constraint下xilinx无法逻辑综合
25M下可以综合但无法
正常工作
工作在12.5M
其他各种诡异问题
问题总结